# Propuesta de trabajo

Diseño de un manipulador o utillaje neumático

BLOQUE 1. ENSAMBLAJE DE BASE Y TAPE.

Se deberá realizar el ensamblaje de la base y tape de la figura superior que previamente han sido posicionadas por la etapa descrita en el “Bloque 3”.

El proceso de ensamblaje ha de realizarse en dos etapas, la primera el actuador inserta el tape en la con una fuerza de unos 40 kgf (+/-10%).

En una segunda etapa, la fuerza aplica será de unos 100 kg (+/-10%).

Se deberá realizar el diseño del circuito neumático de mando con las siguientes condiciones:

-	Se dispone de un pulsador “S1” de prensado y un “S2” de liberación de pieza.

- La condición de inicio de la secuencia ha de darse cuando exista pieza.

- De la primera etapa a la segunda transcurre un tiempo “t”.

Se decidirán los elementos apropiados del sistema neumático, tanto potencia como mando.

BLOQUE 2. DETECCIÓN DE BASE Y TAPE.

Se deberá realizar la detección de cada una de las piezas mediante sistema neumático definiendo los elementos más apropiados. Esta detección será la que permita iniciar la secuencia del “Bloque 3”.

-	Se valorará sistemas alternativos al uso de finales de carrera para “D1” y “D2”

BLOQUE 3. POSICIONAMIENTO DE BASE Y TAPA.

Se deberá realizar el posicionamiento de la tapa sobre la base, definiendo la secuencia más apropiada así como los materiales más adecuados teniendo en cuenta el peso de la base y el tape:

Peso de base: 10 kg

Peso del tape: 1 kg

Define las dimensiones de las piezas para la determinación del modelo de pinza.

Se deberá realizar el diseño del circuito neumático de mando con las siguientes condiciones:

-	El inicio de la secuencia se ha de dar mediante pulsador neumático previo cumplimiento de la condición “bloque 2”.

Se decidirán los elementos apropiados del sistema neumático, tanto potencia como mando, valorándose el estudio y planteamiento de seguridades.

Documentación anexa, planos de posición, valoración económica de la aplicación, etc, serán valorados.

Vista de conjunto:

Nota: el formato de presentación del trabajo es tipo “proyecto”, por lo cual no escatimes en planos neumáticos, eléctricos, de conjunto, de posición, documentación anexa, funcionamiento en simulador, listado de componentes, presupuesto, etc.

Objetivos del trabajo

- Conocer la globalidad de las técnicas neumáticas y electroneumáticas, así como su interrelación con otras tecnologías.

- Investigar y recopilar información importante tanto de publicaciones técnicas como de catálogos de fabricantes (manejo de las mismas).

- Conocer las bases de diseño de utillajes o manipuladores electroneumáticos.

- Adquirir un hábito de trabajo ordenado.

# Criterios de evaluación

La evaluación, es una componente fundamental de la formación. Este trabajo obligatorio formará parte de tú calificación final. En esta tabla, se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada unos de los mismos.

|  | % Total | % Ob. |
| --- | --- | --- |
| Contenidos generales | 10 |  |
| Estructuración, exposición, orden, limpieza y presentación Claridad en los conceptos | 10 |  |
| Temas de especialidad | 80 |  |
| Definición detallada del sistema | 15 |  |
| Resolución mediante los métodos conocidos. | 20 |  |
| Planos, esquemas y diagramas del sistema | 15 |  |
| Cálculos y justificación de materiales elegidos | 20 |  |
| Mejoras de sistema e innovación | 10 |  |
| Otras aportaciones | 10 |  |
| Croquis o planos adicionales. Presupuesto y listado de materiales. | 10 |  |
| TOTAL | 100 |  |

# Formato de presentación

- La extensión del trabajo no deberá superar las 40 páginas

- Se presentará en formato informático toda la información del trabajo.

- Las normas de presentación serán las siguientes:

- Procesador: Microsoft WORD.

- Tamaño de letra: 12 ptos.

- Tipo de letra: serán aconsejables letras como “Arial” o “Times New Roman”.

- Espaciado entre líneas:  1,5

- Márgenes:

Lateral izquierdo: 3 cm.

Lateral derecho: 2 cm.

Margen superior: 3,5 cm.

Margen inferior: 2,5 cm.

- En caso de que el trabajo requiera archivos externos (dibujos Autocad, Catia, Excel, Power Point,  programación, etc…) éstos deberán entregarse junto al trabajo. Es posible que algunos trabajos solo consten de estos ficheros, por lo cual no tendrá validez lo indicado en el punto 3.

- Si el trabajo consta de varios archivos deberá enviarse en un solo fichero comprimido.

- Si el tamaño del archivo a enviar excede de 5Mb, en lugar de enviarse por correo electrónico deberá entregarse en CD.

- Reseñar referencias bibliográficas cuando se incluyan frases o textos de otros autores, de lo contrario podrá interpretarse como plaggio.

- La fecha de entrega será la misma para todos los trabajos de todas las asignaturas y se comunicará al principio de cursar dicha asignatura. Según las regulaciones académicas de Universidad de Gales, si un alumno no entrega un trabajo obtendrá una calificación de cero. Si el alumno entrega tarde el trabajo la nota se realizará a discreción del profesor, siendo la máxima nota un 40%. La nota será calculada de acuerdo con las siguientes condiciones:

Si se entrega un día tarde, la nota máxima será un 40%

Si se entrega dos días tarde, la nota máxima será un 35%

Si se entrega más de dos días tarde, será 0%